ZADANIE II

1. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Majdan 4/6 będącego                           w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM”                      Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in

Pokój I

-	zabezpieczenie podłóg i okna folią malarską,

-	zatynkowanie bruzd po rozkuciach związanych z wykonaniu instalacji elektrycznej,

-      demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi           	wewnętrznych wraz z ościeżnicą w kolorze białym pełnych o wymiarach 0,80 m x 2,00 m,

-        zerwanie tapet ze ścian,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian i sufitu z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu ok. 20m² oraz dwukrotne szpachlowanie ścian  ok. 51m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie  sufitu farbą emulsyjną na kolor biały  ok. 20m² dwukrotne malowanie oraz ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych ok. 51m²,

-	czyszczenie rur c.o. i grzejników z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów,

-	oczyszczenie i przygotowanie podłoża powierzchni drzwi szafy (zabudowana w ścianie)                   o wymiarach 1,00 m x 2,80 m i dwukrotne malowanie farbą olejną na kolor biały,

-	demontaż i położenie nowych listew przyściennych ok. 18mb,

- wymiana kratki wentylacyjnej,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

- 	wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki),

Kuchnia

-	zabezpieczenie okna folią malarską,

-	demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami i montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w kolorze białym pełnych o wymiarach 0,80m x 2,00m,

-	skucie płytek ceramicznych, przygotowanie w pełni podłoża pomieszczenia kuchni pod położenie nowych płytek ceramicznych ściennych o powierzchni ok. 5m²,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku                  z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu  ok. 12m² oraz dwukrotne szpachlowanie ścian  ok. 40m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały  ok. 12m²,

oraz dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych ok. 40m²,

-	czyszczenie rur c.o. i grzejników z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów,

-	oczyszczenie i przygotowanie podłoża powierzchni naświetle łazienkowe o wymiarach         0,6m x 0,9m i dwukrotne malowanie farbą olejną na kolor biały,

-	wymiana baterii zlewozmywakowej oraz montaż zaworu do automatu pralniczego,

-	wykonanie podejścia kanalizacyjnego - odpływu do automatu pralniczego,

-	zakup i montaż zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany, ze stali nierdzewnej) na stelażu wraz z syfonem,

-	demontaż starej kuchni gazowej,

-	zakup i montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem oraz złącza elastycznego (1,5 m),

-	wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych, protokół z przeprowadzonej próby szczelności należy przedłożyć w siedzibie Spółki.

- wymiana kratki wentylacyjnej,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

- 	  wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki),

Łazienka

-	zerwanie starych tapet,

- usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

- usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne szpachlowanie sufitu  ok. 4m², oraz ścian  ok. 20m²,

-	dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały ok. 4m², oraz dwukrotne malowanie ścian                               w tonacjach pastelowych ok. 20m², farbą o specjalnych powłokach:

● 		odpychających wodę,

●		odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

● 		plamoodpornych,

●		paropuszczalnych,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Zamawiający wymaga  przedłożenia atestów zastosowanych materiałów.

-	czyszczenie rur c.o. i grzejników z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów,

-	zakup i montaż kompletu ustępowego wraz z zaworem i wężykiem  w oplocie, umywalki porcelanowej baterii umywalkowej, wanny, baterii wannowej z syfonem nadstropowym, silikonem fugować  również miejsca, w których ze ścianami stykają się urządzenia sanitarne,

-	wymiana wykładziny podłogowej PCV ok. 4 m² wraz z montażem listew przyściennych    ok. 4mb,

-	demontaż i montaż drzwi łazienkowych o wymiarach 0,70m x 2,00m wraz z ościeżnicą (komplet). Drzwi w dolnej części powinny posiadać kratkę wentylacyjną o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla swobodnego przepływu  powietrza, wykończenie ościeżnic drzwi z  podłogą i ścianami na styku wypełnić elastyczną fugą silikonową,

- wymiana kratki wentylacyjnej,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

- 	wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączników),

Korytarz

-	likwidacja pawlacza (o wymiarach 0,6m x 0,7m),

-	zeskrobanie sufitu i ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku                  z kurzu i pyłu,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	szpachlowanie sufitu ok. 6m²  oraz dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 13m²,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok. 6m² oraz dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 13m²,

-	demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi wejściowych wraz                z ościeżnicą. Należy przedstawić Zamawiającemu deklarację właściwości użytkowych zamontowanych drzwi.

-	demontaż i położenie nowych paneli podłogowych ok. 6m², na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 3mm,

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża powierzchni rur i dwukrotne malowanie farbą                     do kaloryferów ,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

- 	  wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączników),

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek w                                     komunikacjach ogólnych.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.

2. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Majdan 3-4                    będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in.:

Pokój I

-	zabezpieczenie podłogi, okna i drzwi folią malarską,

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu  ok. 20 m² oraz dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 52m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie  sufitu farbą emulsyjna na kolor biały ok. 20m², ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 52m²,

-	oczyszczenie grzejników z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów,

-	oczyszczenie i dwukrotne malowanie drzwi pokojowych farbą olejną na kolor biały                          o wymiarach ok. 0,90m x 2,00m,

-	wymiana kratki wentylacyjnej,

- montaż osprzętu eklektycznego ( gniazdek, włączników ),

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Kuchnia

-	zabezpieczenie podłogi i okna folią malarską,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu                i pyłu,

-	zerwanie starych tapet z ścian powierzchni ok. 2m²,

-	szpachlowanie sufitu ok. 12 m² oraz dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 40 m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok. 12m², ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych ok. 40m²,

-	oczyszczenie papierem ściernym powierzchni pawlacza o wymiarach 1,30m x 0,70m                         i dwukrotne malowanie farbą olejną na kolor biały,

-	oczyszczenie i dwukrotne malowanie drzwi wewnętrznych kuchennych farbą olejną na kolor biały wraz z ościeżnicami o wymiarach 0,80m x 2,00m,

-	oczyszczenie i dwukrotne malowanie naświetlenia łazienkowe farbą olejną na kolor biały                o wymiarach 0,6m x 0,9m,

-	wymiana baterii zlewozmywakowej,

-	montaż nowego zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany, ze stali nierdzewnej) na stelażu                    wraz z syfonem,

-	demontaż starej kuchni gazowej,

-	zakup i montaż nowej kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem oraz złącza elastycznego (1,5 m),

-	wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych, protokół z przeprowadzonej próby szczelności należy przedłożyć w siedzibie Spółki.

-	wymiana zaworu do automatu pralniczego,

-	wymiana kratek wentylacyjnych,

- montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników),

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Łazienka

-	zabezpieczenie drzwi łazienkowych folią malarską,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu               i pyłu,

-	demontaż suszarki ściennej i półki ściennej,

-	demontaż lustra i wieszaków na ręczniki,

-	zeskrobanie ze ścian o powierzchni ok. 3,3 m² tynku żywicznego,

-	szpachlowanie sufitu  ok.3 m² oraz dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 20m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały ok. 3m², oraz ścian w tonacjach pastelowych                 ok. 20m², farbą o specjalnych powłokach:

● 	odpychających wodę,

●	odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

● 	plamoodpornych,

●	paropuszczalnych,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Zamawiający wymaga przedłożenia atestów zastosowanych materiałów.

-	oczyszczenie grzejników  i rur c.o. z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów,

-	demontaż kompletu ustępowego, umywalki, wanny,

-	zakup i montaż nowych: kompletu ustępowego, umywalki porcelanowej z baterią umywalkową wraz z syfonem, wanny z baterią wannową i syfonem nadstropowym; silikonem fugować również miejsca, w których ze ścianami stykają się urządzenia sanitarne,

-	demontaż i wymiana zaworu, wężyka w oplocie do kompletu ustępowego,

-	demontaż i wymiana wykładziny podłogowej PCV ok. 3m² wraz z montażem listew przyściennych,

-	montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników),

- wymiana kratki wentylacyjnej,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Korytarz

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	demontaż boazerii ze ścian o powierzchni ok. 3,5 m²,

-	demontaż istniejących drzwi wraz w ościeżnicą i montaż drzwi wejściowych wraz                               z ościeżnicą. Należy przedłożyć Zamawiającemu deklarację właściwości użytkowych.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu                  i pyłu,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	szpachlowanie sufitu  ok. 7m², dwukrotne szpachlowanie  ścian ok. 31m²,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok. 7m², dwukrotne malowanie    ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 31m,

-	demontaż i wymiana wykładziny podłogowej PCV ok. 7m2,

-	wymiana kratki wentylacyjnej,

- montaż osprzętu eklektycznego ( gniazdek, włączników ),

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek  w                                    komunikacjach ogólnych.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.

3. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 5/3 będącego                           w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o.                                    w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in.:

Pokój I

-	zabezpieczenie podłogi, okna i drzwi folią malarską,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                        z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu ok. 16 m², dwukrotne szpachlowanie ścian  ok. 23m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-       dwukrotne malowanie  sufitu farbą emulsyjna na kolor biały  ok. 16m², ścian farbą emulsyjną           w tonacjach jasnych  ok. 23 m² ,

-	demontaż i położenie nowych paneli podłogowych ok. 16m², na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 3 mm,

-	położenie listew przyściennych z PCV w całym lokalu ok. 17mb,

-	czyszczenie parapetu i okna,

-	czyszczenie grzejnika,

-	wymiana kratki wentylacyjnej na nową,

- montaż osprzętu eklektycznego ( gniazdek, włączników ),

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Pokój II

-	zabezpieczenie podłogi, okna i drzwi folią malarską,

-	oszklenie skrzydła okiennego o wymiarach 0,57m x 1,30m oraz czyszczenie okna                     i parapetu okiennego, (plastkiowe – szyba zespolona, )

-	uzupełnienie oszklenia w drzwiach wewnętrznych (4 szybki ornamentowe o wymiarach                                 0,2m x 0,4m),

-	demontaż i likwidacja boazerii ok. 1m²,

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                   z kurzu i pyłu,

-        szpachlowanie sufitu  ok. 18m², dwukrotne szpachlowanie ścian  ok. 48m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały ok. 18m², oraz ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych ok. 48m²,

- demontaż istniejących i położenie nowych paneli podłogowych ok. 18m², na podkładzie                    z izolacji termicznej o grubości min. 3Mm,

-	zamontowanie listew przyściennych z PCV ok. 18mb,

-        czyszczenie grzejnika,

-        wymiana kratki wentylacyjnej,

-        zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-        montaż osprzętu eklektycznego ( gniazdek, włączników ),

-        naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Kuchnia

-	zabezpieczenie okna i drzwi folią malarską,

-        demontaż boazerii  ok. 8m²,

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                   z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu ok. 7m², dwukrotne szpachlowanie  ścian  ok. 17m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie  sufitu farbą emulsyjna na kolor biały  ok. 7m², oraz ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych ok. 17m²,

-	oczyszczenie, przygotowanie powierzchni świetlika łazienki do malowania oraz dwukrotne malowanie farbą olejną na kolor biały o wymiarach 0,70m x 0,80m),

-	wymiana wykładziny podłogowej PCV ok. 7m² i listew przyściennych z PCV ok. 12mb,

-        czyszczenie grzejnika,

-        wymiana baterii  zlewozmywakowej ściennej na nową,

-        demontaż szafki kuchennej i zlewozmywaka,

-   zakup i montaż zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany, ze stali nierdzewnej)                                          na stelażu wraz z syfonem,

-         demontaż starej kuchni gazowej,

-     zakup i montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem oraz złącza elastycznego                   (1,5 m),

-    wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych,                                                      protokół z przeprowadzonej próby szczelności należy przedłożyć w siedzibie Spółki.

-        wymiana klatki wentylacyjnej,

-        montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników),

-        zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-        naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Łazienka

-	zabezpieczenie drzwi łazienkowych i naświetla  folią malarską,

-	demontaż wanny, umywalki wraz z szafką i kompletu ustępowego,

-	skucie płytek ceramicznych, przygotowanie w pełni podłoża pod  położenie nowych płytek ceramicznych ściennych o powierzchni ok. 10 m²,

-	przerobienie i wkucie w ścianę instalacji c.w. ok. 4 mb,

-	skucie płytek ceramicznych z podłogi łazienki o pow. ok. 3m²,

-	oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu ok. 3m² oraz dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 20m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały ok. 3m², oraz ścian w tonacjach pastelowych                  ok. 20m²,

farbą o specjalnych powłokach:

● 	odpychających wodę,

●	odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

● 	plamoodpornych,

●	paropuszczalnych,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Zamawiający wymaga przedłożenia atestów zastosowanych materiałów.

- wymiana zaworu i wężyka w oplocie do kompaktu ustępowego,

- zakup i montaż kompaktu ustępowego, umywalki porcelanowej z baterią umywalkową (stojącą) i syfonem, wanny z syfonem nadstropowym i baterią wannową ścienną; silikonem fugować również miejsca, w których ze ścianami stykają się urządzenia sanitarne,

- ułożenie płytki ceramicznej na ścianie nad zamontowaną umywalką 60cm x 60cm,

- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach o powierzchni ok. 10m2 ,

- ułożenie płytek ceramicznych na podłodze o powierzchni ok. 3m2 i listew przyściennych                 ok. 6,60mb, zastosować elastyczne zaprawy klejowe. Miejsce styku ścian z podłogą                           i wszystkie naroża wypełnić elastyczną fugą silikonową, która wytrzymuje naprężenia występujące między elementami konstrukcyjnymi budynku.

- montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników),

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-        naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Korytarz

-        zabezpieczenie drzwi wewnętrznych folią malarską,

-        wymiana zabezpieczenia typu „S” oraz montaż skrzynki licznikowej,

-        likwidacja tynku strukturalnego z powierzchni ok. 8m²,

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                   z kurzu i pyłu,

-        skucie płytek ceramicznych z podłogi o powierzchni ok. 10m²,

-	szpachlowanie sufitu ok. 10m² oraz dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 17m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok. 10m² oraz ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 17m²,

-	odtłuszczenie, przygotowanie powierzchni rur c.w. i dwukrotne malowanie na kolor biały farbą do grzejników,

-	położenie nowych paneli podłogowych ok. 10m², na podkładzie z izolacji termicznej                                  o grubości min. 3 mm,

-	naprawa i regulacja drzwi wejściowych do lokalu, naprawa uszkodzonych szyldu                                    i klamki lub ewentualna wymiana na nową,

- wymiana klatki wentylacyjnej,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

- montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników).

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek w komunikacjach ogólnych.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.