ZADANIE III

1. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 3/13  będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Pokój I

-	zabezpieczenie podłogi, okna i drzwi wewnętrznych folią malarską,

-	zerwanie starych tapet,

-	oczyszczenie papierem ściernym powierzchni drzwi pokojowych o wymiarach                            0,80m x 2,00m i dwukrotne malowanie farbą olejną na kolor biały.

-	likwidacja lampy oświetleniowej,

-	zeskrobanie sufitu i ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                z kurzu i pyłu,

-	zagruntowanie sufitu i ścian środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	szpachlowanie sufitu ok. 9m²,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały ok. 9m²,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 31m²,

-	dwukrotne malowanie  ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 31m²,

-	demontaż istniejących paneli i położenie nowych paneli podłogowych ok. 9m²,                                na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 3mm,

-	demontaż i położenie nowych listew przyściennych PCV ok. 13mb,

- naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

- montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników),

- zakończenie kabli elektrycznych  wykonać za pomocą szybkozłączki,

Pokój II

-	zabezpieczenie podłogi, okna, drzwi balkonowych  i drzwi wewnętrznych folią malarską,

-	likwidacja lampy oświetleniowej,

-	zerwanie tapet,

-	oczyszczenie papierem ściernym powierzchni drzwi pokojowych o wymiarach                           0,80m x 2,00m i dwukrotne malowanie farbą olejną na kolor biały.

-	zeskrobanie sufitu i ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku 	sufitu z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu ok. 14m²,

-	zagruntowanie sufitu i ścian środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały ok. 14m²,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 38m²,

-	dwukrotne malowanie  ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 38m²,

- demontaż istniejących paneli i położenie nowych paneli podłogowych ok. 14m²,                                na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 3mm,

- zakończenie kabli elektrycznych, wykonać za pomocą szybkozłączki,

- montaż osprzętu eklektycznego ( gniazdek, włączników ),

-	  demontaż i położenie nowych listew przyściennych PCV ok. 13mb,

- naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Kuchnia

-	zabezpieczenie podłogi, okna (naświetla) folią malarską,

-	likwidacja lampy oświetleniowej,

-	usunięcie kołków rozporowych ze ścian,

-	zeskrobanie sufitu i ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku sufitu z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu ok. 4 m², dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 21 m²,

-	zagruntowanie sufitu i ścian środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały ok. 4 m²,

oraz  ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 21 m²,

-	położenie wykładziny podłogowej PCV ok.4 m² i listew przyściennych PCV ok. 8 mb,

-	wymiana kratki wentylacyjnej,

-	wymiana baterii zlewozmywakowej na nową,

-	zakup i montaż zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany, ze stali nierdzewnej)                            na stelażu wraz z syfonem,

-	demontaż starej kuchni gazowej,

- zakup i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem oraz złącza elastycznego (1,5 m),

- wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych,    protokół z przeprowadzonej próby szczelności należy przedłożyć w siedzibie Spółki.

- naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

- montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników),

Łazienka

-	zabezpieczenie urządzeń sanitarnych (kabiny prysznicowej, kompletu ustępowego, umywalki) folią malarską,

-	usunięcie kołków rozporowych ze ścian,

-	oczyszczenie, przygotowanie powierzchni drzwi o wymiarach 0,70 m x 2,00 m i dwukrotne malowanie farbą olejną na kolor biały, wymiana kratki w drzwiach,

-	oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu ok. 3m² , dwukrotne szpachlowanie  ścian  ok. 8m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	  dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały ok.3m², oraz ścian w tonacjach pastelowych     	ok. 8 m², farbą o specjalnych powłokach:

● 	odpychających wodę,

●	odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

● 	plamoodpornych,

●	paropuszczalnych,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom                                 lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Zamawiając wymaga przedłożenia atestów zastosowanych materiałów.

-          wymiana kratki wentylacyjnej,

-          wyczyszczenie baterii prysznicowej,

-	wyczyszczenie kabiny prysznicowej i brodzika,

-	wyczyszczenie kompletu ustępowego,

- montaż nowej wykładziny podłogowej PCV ok. 3m²,

- montaż nowych listew przyściennych ok. 6mb,

-	   naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

- wykonanie czyszczenia płytek ceramicznych na ścianach pomieszczenia łazienki,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

- montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników),

Korytarz

-	zabezpieczenie podłogi i drzwi wejściowych folią malarską,

-	likwidacja lampy oświetleniowej,

-	zeskrobanie sufitu i ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku             z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu  ok. 4m², dwukrotne szpachlowanie ścian  ok. 19m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie  sufitu farbą emulsyjną na kolor biały  ok. 4m²,

oraz ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 19m²,

-	demontaż i położenie nowych paneli podłogowych ok. 4m², na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 3mm,

-	demontaż i położenie nowych listew przyściennych PCV ok. 6mb,

- naprawa drzwi wejściowych montaż nowych szyldów i klamek,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

- montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników).

Należy wykonać regulacje drzwi w lokalu.

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek  
w  komunikacjach ogólnych.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.

2.Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolna 22A/10 będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in.:

Pokój

-	wymiana okna  o wymiarach 1,15m x 1,25m  na okno PCV w kolorze białym (uchylno-rozwierne) o współczynniku  U=1,1 W/m2 x K z parapetem wewnętrznym.  Zamontowana stolarka musi mieć możliwość stałego przewietrzania pomieszczeń – czyli zamontowane nawietrzaki higrosterowane.

-	wykonanie obustronnej obróbki okiennej,

-	zerwanie starych tapet ze ścian,

-	zatynkowanie bruzd po rozkuciach związanym z wykonanej wcześniej instalacji elektrycznej,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian i sufitu z łuszczącej się farby,

-	wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu  ok. 19m² , dwukrotne szpachlowanie ścian  ok. 39m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 39m², sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok. 19m²,

-	oczyszczenie szczotką powierzchni kaloryfera i rur c.o. oraz dwukrotne malowanie farbą  do kaloryferów na kolor biały,

-	demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze białym (w świetle przejścia o wym. 80 cm.),

-    położenie paneli podłogowych ok. 19m2, na podkładzie z izolacji termicznej o grubości                      	min. 3mm oraz listew przyściennych ok. 18 mb

-        montaż osprzętu eklektycznego ( gniazdek, włączników ),                                                                       -        zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki.

Kuchnia

-	wymiana okna  o wymiarach 1,15m x 1,25m  na okno PCV w kolorze białym (uchylno-	rozwierne) o współczynniku U=1,1 W/m2 x K  z parapetem wewnętrznym.  Zamontowana 	stolarka musi mieć możliwość stałego przewietrzania pomieszczeń – czyli zamontowane 	nawietrzaki higrosterowane.

-        wykonanie obustronnej obróbki okiennej,

-        skucie płytek ze ścian o powierzchni ok. 1m2,

-	zatynkowanie bruzd po rozkuciach związanym z wykonanej wcześniej instalacji elektrycznej,

-	demontaż ramy okiennej (0,5m x 0,6m) stanowiącej naświetle łazienki i zamurowanie powstałego otworu wraz z otynkowaniem obustronnym otworu,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian i sufitu z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu ok. 7m² , dwukrotne szpachlowanie ścian  ok. 23m² ,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok. 7m²,

ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 23m² ,

-	oczyszczenie szczotką powierzchni kaloryfera i rur c.o. oraz dwukrotne malowanie farbą  do kaloryferów na kolor biały,

-	demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi wraz               z ościeżnicą w kolorze białym (w świetle przejścia o wym. 80cm),

-	położenie wykładziny podłogowej PCV ok. 7m2 o gr. min. 4mm oraz listew przyściennych PCV ok. 11mb,

-	wymiana baterii zlewozmywakowej oraz montaż zaworu do automatu pralniczego,

-	montaż nowego zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany, ze stali nierdzewnej) na stelażu wraz z syfonem,

-	demontaż starej kuchni gazowej,

-	zakup i montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem oraz złącza elastycznego                  	(1,5 m),

-	wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych, 	protokół z przeprowadzonej próby szczelności należy przedłożyć w siedzibie Spółki.,

-        montaż osprzętu eklektycznego ( gniazdek, włączników ),

-        zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki.

-	wymiana kratki wentylacyjnej,

Łazienka

-	skuci płytek ceramicznych ściennych, przygotowanie w pełni podłoża pod położenie nowych płytek ceramicznych ściennych w łazience o powierzchni ok. 3m2,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich, zeskrobanie łuszczącej się farby z ścian i sufitu,

-	wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	szpachlowanie sufitu  ok. 3m², dwukrotne szpachlowanie ścian  ok. 16m² ,

-	dwukrotne malowanie  sufitu farbą emulsyjną na kolor biały  ok. 3m², oraz ścian farbą 	emulsyjną w tonacjach jasnych ok. 16m²,  farbą o specjalnych powłokach:

● 	odpychających wodę,

●	odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

● 	plamoodpornych,

●	paropuszczalnych,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Zamawiający wymaga przedłożenia atestów zastosowanych materiałów.

-	montaż drzwi łazienkowych o wymiarach 0,70m x 2,00m wraz z ościeżnicą (komplet). Drzwi w dolnej części powinny posiadać kratkę wentylacyjną o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla swobodnego przepływu  powietrza, wykończenie ościeżnic drzwi z  podłogą i ścianami na styku wypełnić elastyczną fugą silikonową,

-	oczyszczenie z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować  rury c.o. dwukrotnie farbą do kaloryferów na kolor biały,

-	położenie wykładziny podłogowej PCV ok. 8m2 o gr. min. 4mm oraz listew przyściennych PCV ok. 7mb,

-	wyczyszczenie baterii wannowej, wanny, umywalki wraz baterią umywalkową,

-	montaż kompletu ustępowego, wraz z wymianą zaworu i wężyka, silikonem fugować   	również miejsca, w których ze ścianami stykają się urządzenia sanitarne,

- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki.

-	   wymiana kratki wentylacyjnej,

Korytarz

-	zerwanie starych tapet,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian i sufitu z łuszczącej się farby,

wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	szpachlowanie sufitu  ok. 7m² , dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 24m² ,

-	dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały ok. 7m² oraz ścian w tonacjach pastelowych,     	ok. 24 m²,

-	demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą,

-	demontaż i położenie nowych paneli podłogowych ok. 7m², na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 3 mm,

-	wymiana listew przyściennych PCV – ok. 14mb,

-	oczyszczenie z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować  rury c.o. dwukrotnie

farbą  do kaloryferów na kolor biały,

-	wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki),

-	zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	wymiana kratki wentylacyjnej,

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek                                       komunikacji ogólnych.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.

3. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolna 22A/2 będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in.:

-	wymiana okna  o wymiarach 1,50 m x 1,70 m  na okno PCV o współczynniku  współczynniku  U=1,1   w kolorze białym (uchylno-rozwierne) z parapetem wewnętrznym.  Zamontowana stolarka musi mieć możliwość stałego przewietrzania pomieszczeń – czyli zamontowane nawietrzaki higrosterowane.

-	wykonanie obustronnej obróbki okiennej,

-	zatynkowanie bruzd po wymianie instalacji elektrycznej,

-	zeskrobanie sufitu i ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	dwukrotne szpachlowanie sufitu  ok.16 m² oraz ścian ok. 49 m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie  sufitu farbą emulsyjną na kolor biały  ok. 16 m² oraz ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych ok. 49 m²,

-	oczyszczenie szczotką powierzchni kaloryfera i rur c.o. oraz dwukrotne malowanie farbą do kaloryferów na kolor biały,

-	demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami w kolorze białym (w świetle przejścia o wym. 80 cm.),

-	demontaż i położenie nowych paneli podłogowych ok. 16 m², na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 3 mm

- wymiana listew przyściennych PCV – ok.18 mb,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	wymiana kratki wentylacyjnej na nową,

-	  wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączników),

Kuchnia

-	wymiana okna  o wymiarach 1,50 m x 1,70 m  na okno PCV w kolorze białym  o współczynniku  U=1,1  (uchylno-rozwierne) z parapetem wewnętrznym.  Zamontowana stolarka musi mieć możliwość stałego przewietrzania pomieszczeń – czyli zamontowane nawietrzaki higrosterowane.

-	wykonanie obustronnej obróbki okiennej,

-	zatynkowanie bruzd po wymianie instalacji elektrycznej,

-	skucie  płytek ze ścian o pow. 0,6 m2,

-	demontaż ramy okiennej (0,6 m x 0,9 m) stanowiącej naświetle łazienki i wykonanie zamurowanie  otworu z obustronnym tynkowaniem,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian i sufitu z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu  ok. 8 m² oraz  dwukrotne szpachlowanie ścian  ok.31 m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok.8 m² oraz ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok.31 m²,

-	oczyszczenie grzejnika z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów,

-	demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami w kolorze białym (w świetle przejścia o wym. 80 cm.),

-	położenie wykładziny podłogowej PCV  ok. 8m2 oraz listew przyściennych ok.12 mb,

-	wymiana baterii zlewozmywakowej,

-	zakup i montaż zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany, ze stali nierdzewnej) na stelażu wraz z syfonem,

-	demontaż starej kuchni gazowej,

-	zakup i montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem oraz złącza elastycznego                 (1,5 m),

-	wykonanie próby szczelności podłączonego urządzenia, należy przedłożyć protokół w siedzibie Spółki,

- wymiana kratki wentylacyjnej na nową,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączników),

Łazienka

-	zatynkowanie bruzd po wymianie instalacji elektrycznej,

-	sprawdzenie lamp ledowych na suficie w łazience, w razie konieczności należy wymienić 	bądź naprawić,

- skuci płytek ceramicznych ściennych, przygotowanie w pełni podłoża pod położenie nowych płytek ceramicznych ściennych w łazience o powierzchni ok. 3m2,

-	wykonanie i zamontowanie drzwiczek (maskownica szafki na wodomierze),

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian i sufitu z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu  ok. 3 m² oraz dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 20 m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie  sufitu farbą emulsyjną na kolor biały  ok.3 m², ścian farbą emulsyjną 	w tonacjach jasnych  ok. 20m², farbą o specjalnych powłokach:

● 	odpychających wodę,

●	odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

● 	plamoodpornych,

●	paropuszczalnych,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom                                 lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Zamawiając wymaga przedłożenia atestów zastosowanych materiałów.

-	demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą i montaż drzwi wewnętrznych wraz   z ościeżnicą w kolorze białym (w świetle przejścia o wym. 70 cm.),

-	oczyszczenie powierzchni rur c.o. z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów,

- oczyszczenie baterii wannowej, wanny, baterii umywalkowej, umywalki,

- zakup i montaż kompletu ustępowego wraz z zaworem i wężykiem  w oplocie,

- wymiana kratki wentylacyjnej na nową,

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączników),

Korytarz

-	zeskrobanie sufitu i ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu  i pyłu,

-	szpachlowanie sufitu ok. 5 m² oraz dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 23 m²,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie  sufitu farbą emulsyjną na kolor biały  ok.5 m², ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 23 m²,

-	przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie pawlacza w korytarzu farbą olejną w kolorze takim samym lub zbliżonym do koloru pomalowanych ścian – powierzchnia około 1m2 oraz szafek 0,5 m x 2,00 m,

-	demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi  pełnych, jednoskrzydłowych,wyposażone w dwa zamki z  wkładką standardową lub atestową,                    wraz z ościeżnicą, (w świetle przejścia o wym. 80 cm.),

-	demontaż i położenie nowych paneli podłogowych ok.5 m², na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 3 mm

-	wymiana listew przyściennych PCV – ok. 9 mb,

-	oczyszczenie powierzchni rur z łuszczącej się farby, rdzy, pyłu, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą do kaloryferów,

- wymiana kratki wentylacyjnej na nową,

- zakończenie kabli elektrycznych, wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączników),

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek                                       komunikacji ogólnych.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.