# PROJEKT BUDOWLANY

| Tytuł opracowania: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PADEREWSKIEGO 28 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM |
| --- | --- |
| Lokalizacja: | Działka nr ewidencyjny 7/7, j.e. 301701_1 Miasto Ostrów Wielkopolski; o.e. 0093 Ostrów Wielkopolski, ul. Paderewskiego 28, 63-400 Ostrów Wlkp. |
| Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny – Kategoria XIII |
| Branża: | BUDOWLANA |
| Inwestor: | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ul. Paderewskiego 28 ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Jednostka projektowa: | DASTORE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Oświadczenie projektantów: | Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej |
| Projektant: Architektura | mgr inż. arch. Maria Jastrzębska ARCHITEKTURA UAN-8386/75/90 | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |
| Opracowanie: Architektura | mgr inż. arch. Miłosz Musieł ARCHITEKTURA |  |
| Ostrów Wielkopolski, wrzesień 2019 r. |

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

- STRONA TYTUŁOWA								str. 1

- SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO			str. 2

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Część opisowa									str. 4

  - Część rysunkowa									rys. PZT

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

część: ARCHITEKTURA

  - Część opisowa 									str. 11

  - Część rysunkowa:

    - Rzut piwnicy								rys. A-1

    - Rzut parteru								rys. A-2

    - Rzut kondygnacji powtarzalnej					rys. A-3

    - Rzut poddasza								rys. A-4

    - Rzut dachu								rys. A-5

    - Przekrój A-A								rys. A-6

    - Elewacje									rys. A-7

    - Elewacje									rys. A-8

    - Szczegół ocieplenia loggii i balkonów			rys. A-9

    - Szczegóły ocieplenia							rys. A-10

- DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE					str. 16

  - Uprawnienia budowlane i zaświadczenia izb projektantów

  - Mapa sytuacyjna

# III.

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Część opisowa 										str. 4

  - Część rysunkowa:

    - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			rys. PZT

- CHARAKTERYSTKA INWESTYCJI

  - STAN ISTNIEJĄCY:

  - Teren inwestycji stanowi działka nr ewidencyjny 7/7.

  - Działka nr ewidencyjny 7/7, objęta planowaną inwestycją, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojącym.

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

  - Projektowany zakres projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojącego nie zmieni istniejącego zagospodarowania terenu,

  - Projektuje się odtworzenie chodnika oraz opaski wokół budynku, po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych. Innych zmian w zagospodarowaniu terenu nie przewidziano.

  - BILANS TERENU:

| l.p. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia zabudowy | 568,00 |
| 2. | Powierzchnia terenów utwardzonych | - |
| 3. | Powierzchnia terenów biologicznie czynnych | - |
| 4. | Powierzchnia działki 7/7 – obszaru opracowania | 568,00 |

- SIECI UZBROJENIA TERENU

  - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Istniejące uzbrojenie.

  - INSTALACJA KANALIZACJI  SANITARNEJ

Istniejące uzbrojenie.

  - INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Istniejące uzbrojenie.

  - INSTALACJA ELEKTRO-ENERGETYCZNA

Istniejące uzbrojenie.

  - INSTALACJA CIEPLNA

Istniejące uzbrojenie.

  - INSTALACJA GAZOWA

Istniejące uzbrojenie.

- INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Nie dotyczy.

- INFORMACJA O WPŁYWIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Bez zmian. Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska.

- INFORMACJA O ODSTĄPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane wszelkie nieistotne odstąpienia od projektu należy konsultować z projektantem oraz uzyskać jego pisemną zgodę.

- INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

Bez zmian.

OPRACOWAŁ:						Ostrów Wielkopolski, wrzesień 2019 r.

mgr inż. arch. Miłosz Musieł

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Paderewskiego 28 w Ostrowie Wielkopolskim

ADRES:		ul. Paderewskiego 28, 63-400 Ostrów Wielkopolski

DZIAŁKA:		nr ewidencyjny: 7/7

INWESTOR:		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Paderewskiego 28

ul. Kościuszki 14

63-400 Ostrów Wlkp.

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska

uprawnienia nr UAN-8386/75/90

Ostrów Wielkopolski, wrzesień 2019 r.Część opisowa informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

  - ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojącego:

- Przygotowanie placu budowy,

- Ustawienie rusztowań,

- Demontaż z elewacji obróbek blacharskich, anten satelitarnych, parapetów zewnętrznych, tabliczek i innych elementów występujących na elewacji,

- Naprawa loggii i balkonów, ocieplenie wraz z odtworzeniem podłogi, wymiana balustrad,

- Wymiana okien na strychu oraz kratek wentylacyjnych,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Ocieplenie stropodachu,

- Istniejące balustrady wymienić na nowe,

- Wykonanie nowej kolorystyki elewacji,

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich,

- Zamontowanie rynien i rur spustowych,

- Naprawa chodnika wokół,

- Montaż instalacji odgromowej,

- Rozebranie rusztowań,

- Oczyszczenie placu budowy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wejść do budynku podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenie pobliskich ciągów pieszych.

  - WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na placu budowy znajduje się tylko budynek objęty remontem. Najbliższe istniejące obiekty budowlane to sąsiednie budynki wielorodzinne.

  - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Brak.

  - WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:

Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas pracy na rusztowaniach można wymienić:

- Upadki z wysokości (prace na wysokościach powyżej 5,0 m nad poziom terenu),

- Złamanie kończyn,

- Poślizgnięcie na oblodzonym pomoście,

- Porażenie piorunem,

- Uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania.

Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robót tynkarskich można zaliczyć:

- Podrażnienia oczu,

- Upadek z wysokości,

- Poślizgnięcie na oblodzonym pomoście,

- Porażenie prądem,

- Uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania.

Główne źródła zagrożeń przy pracach malarskich to:

- Stosowanie substancji mogących powodować alergie,

- Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- Praca na wysokości,

- Używanie niesprawnych elektronarzędzi.

Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robót dekarskich można zaliczyć:

- Wykonywanie części robót na skraju dachu,

- Upadek w wysokości,

- Używanie materiałów z ostrymi narzędziami,

- Używanie otwartego ognia np. do układania papy termozgrzewalnej.

  - SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:

- Szkolenie wstępne,

- Szkolenie okresowe.

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia prze przez pracownika szkoleń oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Instruktaż pracowników w zakresie podstawowym winien przeprowadzić kierownik budowy.

Przestrzeganie podstawowych norm i przepisów BHP i ustaleń kierownika budowy.

  - ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIA ROBÓT:

Na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi danymi.

Na terenie budowy powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je oznakować i ogrodzić. Należy wykonać przejścia dla pieszych. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi i znakami zakazu. Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca składowania materiałów i wyrobów. Należy je wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zasunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinna być zgodna z wymaganiami przepisów ppoż.

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach należy przeprowadzić ich codzienne przeglądy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażenia w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Łączność telefoniczna – komórkowa.

Obiekt w terenie zabudowanym.

Strefa szczególnego zagrożenia – brak.

OPRACOWAŁ:						 Ostrów Wielkopolski, wrzesień 2019 r.

mgr inż. arch. Miłosz Musieł

# IV.

# PROJEKT

# ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

# CZĘŚĆ: ARCHITEKTURA

  - Część opisowa 										str. 11

  - Część rysunkowa:

    - Rzut piwnicy								rys. A-1

    - Rzut parteru								rys. A-2

    - Rzut kondygnacji powtarzalnej					rys. A-3

    - Rzut poddasza								rys. A-4

    - Rzut dachu								rys. A-5

    - Przekrój A-A								rys. A-6

    - Elewacje									rys. A-7

    - Elewacje									rys. A-8

    - Szczegół ocieplenia loggii i balkonów			rys. A-9

    - Szczegóły ocieplenia							rys. A-10

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest:

- „AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z 21.11.2008r., BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ul. Paderewskiego 28, 63-400 Ostrów Wielkopolski” opracowany przez DASTORE Sp. z o.o.,

- Umowa i ustalenia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjna 1:500,

- Inwentaryzacja budowlana i wizja lokalna.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, obejmująca wymianę części stolarki - na strychu wraz z kratkami wentylacyjnymi, wymianę balustrad loggii i balkonów oraz zmianę kolorystyki elewacji. Budynek zlokalizowany jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Paderewskiego 28, działka nr ewidencyjny 7/7. Jest to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych oraz 1 kondygnacji podziemnej. Budynek w technologii tradycyjnej, przykryty dachem, krytym papą.

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków.

  - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, CHARAKTERYSTCZNE DANE LICZBOWE

- Powierzchnia zabudowy	568,00 m2

- Powierzchnia całkowita	1233,20 m2

- Kubatura brutto budynku	7763,40 m3

- Wysokość budynku	12,16 m

- Długość budynku	44,94 m

- Szerokość budynku	13,04 m

- Ilość lokali mieszkalnych	27

- Ilość kondygnacji budynku – III nadziemne + podpiwniczenie

  - FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Budynek zachowa dotychczasowe proporcje i kształt bryły. Zachowana zostanie jego funkcja. Zmianie ulegnie kolorystyka elewacji. Zastosowane kolory nie są jaskrawe ani krzykliwe, łagodnie wpisują się w otoczenie.

- ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNCYH

Projekt termomodernizacji obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, podłogi loggii i balkonów, stropodachu z określeniem kolorystyki elewacji. Prace obejmują także wykonanie wszystkich obróbek blacharskich, orynnowania, wymianę okien na strychu wraz z kratkami wentylacyjnymi, wymianę balustrad loggii i balkonów, wykonanie podłogi loggii z jej ociepleniem, remont opaski wokół budynku, montaż instalacji odgromowej.

  - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić jakość podłoża, skuć tynki niestabilne, uzupełnić ubytki, wyrównać i przygotować podłoże do przyklejania płyt styropianowych. Zgodnie z instrukcją producenta sprawdzić przyczepność płyt do podłoża. Przed pracami termomodernizacyjnymi zdemontować z elewacji obróbki blacharskie, anteny satelitarne, parapety zewnętrzne, tabliczki i inne elementy występujące na elewacji budynku.

System ociepleń – kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych, w technologii bez spoinowego ocieplania ścian (ETICS, dawniej BSO).

Zastosowane materiały:

Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła λobl ≤ 0,036 W/mK

EPS 80-036 FASADA, grubość płyty styropianowej – 14 cm

Uwaga: płyty styropianowe na całej wysokości elewacji klejone oraz kołkowane do podłoża

Tynk silikonowy – barwiony w masie, dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszką emulsji żywicy silikonowej, odporny na warunki atmosferyczne, zabrudzenia, hydrofobowy, na warstwie  siatki zbrojącej wtopionej w warstwę kleju

Farba elewacyjna akrylowa – matowa farba nawierzchniowa na bazie wodnej dyspersji

Ościeża okien i drzwi:

Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła λobl ≤ 0,036 W/mK

EPS 80-036 FASADA, grubość płyty styropianowej – 1-3 cm

Tynk silikonowy – barwiony w masie, dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszką emulsji żywicy silikonowej, odporny na warunki atmosferyczne, zabrudzenia, hydrofobowy, na warstwie  siatki zbrojącej wtopionej w warstwę kleju

W obrębie stref wejściowych (w odległości min. 1,0m od skrzydła drzwiowego oraz w narożnikach okien) w celu zabezpieczenia elewacji przed uszkodzeniami należy zastosować podwójną siatkę elewacyjną

Uwaga: ościeża okien należy wykończyć w kolorze odpowiadającym płaszczyźnie ściany przylegającej z danej strony do ościeża.

  - ŚCIANY FUNDAMENTOWE, COKOŁY

Istniejące ściany ocieplone styropianem i wykończone tynkiem mozaikowym. W projekcie zakłada się zmianę kolorystyki cokołu wg części rysunkowej opracowania.

Zastosowane materiały:

Mozaikowy tynk żywiczny – zewnętrzne ściany piwnicy oraz cokół - cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie barwionych piasków kwarcowych i spoiwa z żywicy syntetycznej, barwiony w masie wg projektu kolorystyki

  - LOGGIE I BALKONY

Zakłada się demontaż wierzchnich warstw podłogi loggii do poziomu stropu a następnie wykonanie warstw hydroizolacji, izolacji cieplnej, jastrychu oraz wykończenie płytkami. Uszkodzone płyty loggii należy wyremontować przy użyciu systemu naprawczego dla konstrukcji betonowych oraz systemu balkonowego np. Ceresit PCC, zgodnie z zaleceniami producenta. Istniejące balustrady oraz pionowe elementy betonowe płyt należy zdemontować a następnie wykonać nowe balustrady, z podziałami nawiązującymi do istniejących balustrad, pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji, z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych matowych przeźroczystych. Pionowe elementy betonowe balustrady należy zastąpić płytami z poliwęglanu w kolorystyce wg części rysunkowej opracowania.

Zastosowane materiały:

Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła λobl ≤ 0,031 W/mK

EPS 80-031 PODŁOGA, grubość płyty styropianowej – min. 4 cm

  - OCIEPLENIE PODŁOGI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

Projektuje się docieplenie całej podłogi w obrębie poddasza nieużytkowego z wełny mineralnej oraz wykonanie pokrycia podłogi z płyt OSB na konstrukcji drewnianej (NRO).

Elementy konstrukcji drewnianej należy wykonać z legarów drewnianych o przekroju 8x8 cm ustawionych na słupkach drewnianych 8x8x18 cm (na wysokość ocieplenia). Przestrzeń między konstrukcja należy wypełnić wełną mineralną. Powierzchnie użytkową podłogi należy wykonać z płyt OSB.

Zastosowane materiały:

Granulat z wełny szklanej współczynnik przewodzenia ciepła λobl ≤ 0,039 W/mK

dopuszcza się również stosowanie mat z wełny, grubość warstwy ocieplenia – 18 cm

  - OCIEPLENIE ŚCIAN PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić jakość podłoża, skuć tynki niestabilne, uzupełnić ubytki, wyrównać i przygotować podłoże do przyklejania płyt styropianowych. Zgodnie z instrukcją producenta sprawdzić przyczepność płyt do podłoża.

Ściany poddasza oddzielające je od klatek schodowych należy docieplić w zakresie określony w części rysunkowej opracowania oraz wykończyć tynkiem.

Zastosowane materiały:

Płyty z wełny mineralnej szklanej współczynnik przewodzenia ciepła λobl ≤ 0,033 W/mK

grubość płyty z wełny mineralnej– 10 cm

  - DACH

Zakłada się remont nieszczelnego pokrycia dachowego, poprzez usunięcie starych warstw papy i wykonanie nowego pokrycia z 2 warstw papy – podkładowej i wierzchniego krycia. Dodatkowo zakłada się docieplenie stropodachu nad klatkami schodowymi wełną mineralną szklaną oraz wymianę wyłazów dachowych, na nowe o U = 1,6 W/m2K.

Zastosowane materiały:

Granulat z wełny szklanej współczynnik przewodzenia ciepła λobl ≤ 0,035 W/mK

dopuszcza się również stosowanie mat z wełny, grubość warstwy ocieplenia – 18 cm

  - KOMINY

Na częściach istniejących kominów, wyprowadzonych ponad połać dachu, projektuje się nowe wyprawy tynkarskie mozaikowe – cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie barwionych piasków kwarcowych i spoiwa z żywicy syntetycznej, barwiony w masie wg projektu kolorystyki. Należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub powlekanej.

  - ZADASZENIE WEJŚĆ DO BUDYNKÓW

System ociepleń – kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych, w technologii bez spoinowego ocieplania ścian (ETICS, dawniej BSO). Wykonać nowe pokrycie daszku nad wejściem z papy termozgrzewalnej.

Zastosowane materiały:

Płyty styropianowe współczynnik przewodzenia ciepła λobl ≤ 0,036 W/mK

EPS 80-036 FASADA, grubość płyty styropianowej – 5 cm

  - STOLARKA OKIENNA

Wymiana drewnianych okien na poddaszu nieużytkowym. Stolarka okienna nowa PCV; okna uchylno-rozwieralne. Kolor okien – biały. Okna należy zamontować w zewnętrznym licu ściany. Montaż ciepły okien (z użyciem taśm uszczelniających). W trakcie ocieplania ściany, w obrębie okien, wykonać węgarek ze styropianu o szerokości 3 cm.

Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie.

  - STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

Wymiana zewnętrznych drzwi metalowych do piwnicy. Stolarka drzwiowa nowa PCV. Kolor drzwi – brązowy. Drzwi należy zamontować w zewnętrznym licu ściany. W trakcie ocieplania ściany, w obrębie drzwi, wykonać węgarek ze styropianu o szerokości 3 cm.

Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie.

  - STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

Wymiana drewnianych drzwi na poddaszu nieużytkowym. Stolarka drzwiowa nowa drewniana. Współczynnik całkowity przenikania ciepła nie większy niż U = 1,5 W/m2K; kolor drzwi – brązowy. Drzwi należy zamontować w zewnętrznym licu ściany. W trakcie ocieplania ściany, w obrębie drzwi, wykonać węgarek ze styropianu o szerokości 3 cm.

Przed zamówieniem stolarki wymiary wszystkich otworów sprawdzić na budowie.

  - PARAPETY

Nowe parapety wykonać z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub blachy powlekanej. Kolorystyka wg części rysunkowej opracowania.

  - RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wszystkie rynny i rury spustowe wymienić na ocynkowane malowane proszkowo. Studzienki rewizyjne wymienić na systemowe w kolorze rur spustowych. Kolorystyka wg części rysunkowej opracowania. W trakcie demontażu należy sprawdzić drożność systemu kanalizacji deszczowej w przypadku stwierdzenia ich niedrożności należy je udrożnić.

  - OBRÓBKI BLACHARSKIE

Wymiana wszystkich obróbek blacharskich. Wszystkie obróbki blacharskie i opierzenia z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub blachy powlekanej. Obróbki dopasować zgodnie ze zmianą grubości ścian. Kolorystyka wg części rysunkowej opracowania.

  - INSTALACJA ODGROMOWA

W ramach projektu zakłada się wykonanie nowej instalacji odgromowej. Projektowaną instalację wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zwody poziome i odprowadzające wykonać drutem FeZn stalowym ocynkowanym 8mm. Zwody poziome połączyć do obróbek z blachy oraz wszystkich metalowych urządzeń umieszczonych na dachu. Nowe przewody odprowadzające należy ułożyć pod ociepleniem w rurkach rvlk. Przewody odprowadzające podłączyć do instalacji odgromowej za pomocą zacisków krzyżowych drut bednarka. Zakłada się wykorzystanie istniejącego uziomu. Należy wykonać pomiary instalacji, w przypadku stwierdzenia braku wymaganego uziemienia należy wykonać nowe uziemienia pionowe. Przewody odprowadzające łączyć z uziomem przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolno–pomiarowe.

  - KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem elewacji.

  - OPASKA ODWADNIAJĄCA

W miejscach demontażu istniejącego chodnika i opaski na czas prowadzenia robót, po zakończeniu termomodernizacji należy wykonać ich odtworzenie zgodnie z stanem istniejącym.

- DOPUSZCZALNE ZMIANY

Dopuszcza się stosowanie odmiennych materiałów lub rozwiązań przy zachowaniu charakterystyk i parametrów nie gorszych niż proponowane w projekcie oraz zachowanie projektowanej kolorystyki (po akceptacji projektanta i Inwestora).

- DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bez zmian.

- WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana termomodernizacja budynku wpłynie korzystnie na środowisko, zdrowie ludzi i otoczenie ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na ilość dostarczanego ciepła.

- ANALIZY MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Nie przeprowadzono analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (zgodnie z §11 ust.2, pkt 12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), ze względu na brak możliwości technicznych i ekonomicznych.

- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Planowana termomodernizacja budynku nie zmieni warunków przeciwpożarowych.

Zastosowane systemy ocieplenia muszą posiadać klasyfikację NRO.

- ZALECENIA OGÓLNE

Należy ściśle przestrzegać zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta wybranego systemu.

Remont budynku istniejącego w oparciu o rysunki i opis projektu budowlanego. Elementy nie uwzględnione w dokumentacji należy konsultować z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

W cyklu technologicznym budowy, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami.

OPRACOWAŁ:					   	Ostrów Wielkopolski, wrzesień 2019 r.

mgr inż. arch. Miłosz Musieł

# V.

# DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE